## Slide 1
1. Перед началом работы необходимо выполнить действия описанные в файле «Readme.txt»
2. Создать новую модель и заполнить параметры габаритной рамки (длина, ширина, высота). :

## Slide 2
3. В списке фрагментов выбрать фрагмент с необходимым размером шкаф-кровати
1
2
3

## Slide 3
4. Спозиционируйте фрагмент в пространстве модели относительно осей координат (X, Y, Z) или уже существующих элементов сцены.

## Slide 4
5. Выберите комплект механизма шкафа кровати Элимет, соответствующий выбранной модели шкафа. Подбор конкретной артикульной позиции механизма осуществляйте строго по таблице в Приложении 1.

## Slide 5
6. Переключитесь на вид спереди. Протяните габаритную рамку механизма от первой точки (1) — нижнего левого внутреннего угла шкафа — до второй точки (2) — верхнего правого внутреннего угла шкафа. Убедитесь, что рамка механизма точно привязалась к внутреннему контуру корпуса, чтобы фурнитура встала без перекосов.
1
1
2
2

## Slide 6
7. Переключитесь на вид сбоку. Выберите первую точку (1), расположенную на внешней поверхности задней стенки шкафа. Выберите вторую точку (2), которая должна быть расположена на внешней поверхности дальней горизонтальной панели основания (см. рисунок).
1
1
2
2

## Slide 7
8. После позиционирования элементов фурнитуры на виде сбоку механизм отобразится установленным на корпусе модели. Завершите работу команды установки фрагмента, нажав клавишу «Esc» на клавиатуре. Проверьте визуальную корректность сопряжения деталей механизма с боковинами шкафа-кровати.

## Slide 8
9. Для корректной работы анимации раскладывания необходимо перенести установленный комплект механизма в соответствующий раздел дерева модели. В панели «Структура модели» найдите элемент «Комплект для шкаф-кровати...».
Зажмите левую кнопку мыши и перетащите данный комплект внутрь папки «Анимация кроватного короба».
Убедитесь, что механизм отображается в структуре строго внутри указанного подраздела (как показано на правом скриншоте).

## Slide 9
10. В панели «Структура модели» выделите папку «Анимация кроватного короба» (1). Ниже, в панели «Свойства», найдите строку «Анимация» (2). Для проверки движения нажмите на кнопку со стрелкой (значок запуска анимации) в крайней правой части этой строки. После активации команды кроватное основание в окне визуализации автоматически перейдет в закрытое состояние (шкаф закроется).
1
2

## Slide 10
Ссылка на просмотр видеоинструкции : https://disk.yandex.ru/i/rY0Dyiv_Zb2uVg
Артикул комплекта | Название комплекта | Название фрагмента корпуса
БП-00001827 | Комплект для шкаф-кровати с механизмом Элимет с газлифтами 1000N | Фрагмент для вставки изделия (шкаф-кровать) 900
БП-00001828 | Комплект для шкаф-кровати с механизмом Элимет с газлифтами 1200N | Фрагмент для вставки изделия (шкаф-кровать) 1200
БП-00001829 | Комплект для шкаф-кровати с механизмом Элимет с газлифтами 1400N | Фрагмент для вставки изделия (шкаф-кровать) 1400
БП-00001830 | Комплект для шкаф-кровати с механизмом Элимет с газлифтами 1600N | Фрагмент для вставки изделия (шкаф-кровать) 1600
БП-00004468 | Комплект для шкаф-кровати поперечного монтажа с механизмом Элимет, 90х200 | Фрагмент для вставки изделия (шкаф-кровать) 90x200, поперечный монтаж
БП-00004469 | Комплект для шкаф-кровати поперечного монтажа с механизмом Элимет, 120х200 | Фрагмент для вставки изделия (шкаф-кровать) 120x200, поперечный монтаж
БП-00004459 | Комплект для шкаф-кровати поперечного монтажа с механизмом Элимет, 140х200 | Фрагмент для вставки изделия (шкаф-кровать) 140x200, поперечный монтаж
Техническая поддержка и заказ фурнитуры: Телефон: +7 (495) 032-10-79
+7-905-554-50-23
E-mail: info@elimet.ru Сайт: https://elimet.ru/
Приложение 1
Таблица 1.
Соответствие фрагментов механизма-фрагментам шкаф кровати.